Dotyczy:
udzielenia odp. na zadane pytania na „Przebudowa DP 1946N od granicy Gminy Kiwity do DP 1535N przez miejscowość Maków”.

Pytanie 1
według przedmiaru „Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca lub płyt drogowych” jest do wykonania 30 m² (szerokość 3m na długości 10m), w terenie jest znacznie więcej istniejącej nawierzchni brukowej i z płyt drogowych. Czy isniejąca nawierzchnia brukowa i zpłyt drogowych ma zostać poszeżona do 5 m i przykryta warstwą kruszywa łamanego i nawierzchni bitumicznej ? Jeżeli ma zostać rozebrana toproszę poprawę ilości w przdmiarze, wskazanie kto jest włascicielem materiału z rozbiórki i podzne miejsca gdzie ten materiał należy odwieźć.
Odpowiedź.
TAK, istniejąca nawierzchnia brukowa i z płyt drogowych ma zostać poszerzona do 5 m i przykryta warstwą kruszywa łamanego i nawierzchnią bitumiczną. Ilości w przedmiarze są prawidłowe. Właścicielem materiału z rozbiórki jest Zamawiający. Materiał z rozbiórki należy odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 1 km.

Pytanie 2.
W przedmiarze wystepują pozycje „Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m” oraz „Zakończenie barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24.0 k/m”. W celu prawidłowej wyceny zwracamy się z prośbą o załączenie specyfikacji dotyczacej barier ochronnych i wskazania miejsca montazu barier.
Odp.
Specyfikacje zostały załączone do odpowiedzi. Bariery należy ustawić w km od 0+700 do
0+900 po stronie lewej i prawej stronie w pięciu odcinkach o łącznej długości 178 m.
Pytanie 3.
Czy materiały z rozbiórki należą do Zamaiającego, jeżeli tak to na jaką odległość i gdzie należy je wywieźć.
Odp.
Materiały z rozbiórki należą do Zamawiającego i należy je odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 1 km.
Pytanie 4.
Zwracamy się z prośbą o wskazanie miejsc lub kilometracji przepustó przewidzianych do remontu lub wykonania.
Odp.
Lokalizacja przepustów w km: 0+800, 0+980, 1+420.
Pytanie 5.
W przedmiarze wystepuje pozycja „Kanały z rur polietylenowych łaczonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm” w ilości 160 m. Czy w/w pozycja dotyczy wykonania przepustów? Jesli tak to zwracamy się z prośbą o wskazanie miejsc ich wykonania.
Odp.
Tak, pod istniejącymi zjazdami.
Pytanie 6.
W załączniku 7 – charakterystyka obiektu występuje zapis – wykonanie oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Czy Zamawiajacy przewiduje w ramach zadania wykonanie oznakowania pionowego, jeśli tak to zwracamy się z prośbą o dodanie odpowiednich pozycji przedmiarowych i wkazanie miejsca montażu znaków.
Odp.
Nie przewiduje się wykonania oznakowania pionowego.
Pytanie 7.
W załączniku nr 6 umowa wystepuje zapis „wykonania projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu oraz ustawienie znaków drogowych wynikających z tych projektów” Czy zgodnie z w/w zapisem w ramach zadania Zamawiajacy przewiduje wykonanie projektu stałej organizacji i ustawienia znaków zgodnych z tym projektem?
Odp.
Zamawiający przewiduje wykonanie projektu stałej organizacji ruchu bez wykonania przedmiotowego oznakowania.
Pytanie 8.
Czy istnieje możliwość dokonanie zmiany w umowie § 4 ust. 3 wprowadzając rozliczenie częściowe np. miesięczne lub etapowe?
Odp.
Zamawiajacy nie przewiduje zmiany umowy § 4 ust. 3.